Biała, dnia 25.08.2009r.

ZP.3410-18/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012”” wpłynęło następujące zapytanie:

- W przedmiarach odwozy gruntu, gruzu z rozbiórki oraz drewna z wycinki drzew liczone są maksymalnie na odległość do 2 km, Czy Zamawiający wskaże miejsca odwozu gruntu, gruzu i drewna w odległościach przewidzianych w przedmiarach, czy należy kalkulować odwóz na większe odległości, a jeśli tak to na jakie?

- Naszym zdaniem zaniżona jest ilość robót ziemnych w poz 1 przedmiaru robót na boisko do piłki nożnej jest 483,60 m3 powinno być 1860 x 0,30=558,00 m3. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

- Według nas zaniżona jest również powierzchnia w poz 3 przedmiaru robót na boisko do piłki nożnej, jest 1612 m2, powinno być 1860 m2. Prosimy o weryfikację przedmiaru

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach wywożonego gruzu w poz. 12 (128 m3) i 13 (39,7 m3) przedmiaru boiska do piłki nożnej. Ponadto ilości te różnią się  w stosunku do ilości z poz. 11, w której objętość rozbieranego szamba wynosi 88,90 m3.

- W przedmiarze dotyczącym ogrodzenia brak pozycji związanej z odwozem lub rozplantowaniem 70,18 m3 gruntu z wykopów pod fundamenty ogrodzenia. Czy w kalkulacji należy uwzględnić odwóz gruntu, czy jego rozplantowanie?

- Naszym zdaniem, jeśli istniejąca część budynku nie jest ocieplona, to zaniżona jest powierzchnia docieplenia ścian w poz. 71 przedmiaru robót na budynek socjalny. Jest 47,25 m2, powinno być 128 m2 {3,40 x (6,30x2+15,40x2) – (12,0+1,08+6,48)}. Prosimy o weryfikację kosztorysu.

- Jaką nawierzchnię mają mieć schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych?

- Czy podjazd dla niepełnosprawnego należy zabezpieczyć barierką, a jeśli tak to  czy barierka ma być wykonana ze stali kwasoodpornej?

- Brak w przedmiarze robót na budynek socjalny zamocowania listwy cokołowej przy dociepleniu, docieplenia ościeży, wykonania pasa podrynnowego wraz z obróbkami blacharskimi, zamocowania gąsiorów lub wykonania innych obróbek blacharskich w kalenicy  i narożach połaci dachowych, wykonania obróbek blacharskich kominów, wykonania podbitki pod wystającą częścią krokwi, wykonania fundamentów pod schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych oraz wykonania samych schodów i podjazdu. Czy roboty te należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

- Brak w przedmiarach wyposażenia dla niepełnosprawnych: uchwytów stałych – 2szt. do umywalki i WC i 2 szt. uchylnych do umywalki i WC, ustępu dla niepełnosprawnych, baterii dla niepełnosprawnych. Czy należy uwzględnić wymienione materiały w wycenie?

- W poz. 84 przedmiaru robót sanitarnych uwzględniono montaż 2 brodzików natryskowych, natomiast w poz 63 tylko jedną sztukę baterii natryskowych. Ile sztuk baterii i brodzików należy przyjąć do wyceny?

- Na rysunku S3 – Rozwinięcie przyłącza c.o. widoczne są rury preizolowane PE-X fi 160. W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 34 przyjęto rury preizolowane śr  33,7/110. Jakie rury należy przyjąć do wyceny?

- Brak w przedmiarze robót sanitarnych zagęszczania gruntu po zasypaniu wykopów spycharkami (poz. 8,23,36) oraz wykonania zasypki rurociągów kanalizacji sanitarnej i przyłącza c.o. piaskiem gr. odpowiednio 20 cm i 15 cm z ręcznym zagęszczeniem. Czy wymienione roboty należy uwzględnić w kalkulacji?

- W przedmiarze robót sanitarnych brak załadunku nadmiaru gruntu z wykopów i odwozu na 1 km. W poz. 37 uwzględnione są  tylko nakłady uzupełniające za odwóz na dalsze 0,5 km ponad 1 km. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

- W przedmiarze robót sanitarnych brak montażu  4 szt. zaworów czerpalnych widocznych na  rys nr 3 – Rzut parteru. Czy należy uwzględnić montaż tych zaworów w wycenie?

- Czy w wycenie należy uwzględnić szafki ubraniowe, a jeśli tak to prosimy o podanie ich typu i wymiarów?

- Brak w przedmiarach uwzględnionych 4 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych. Czy należy uwzględnić je w kalkulacji?

W odpowiedzi na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) uprzejmie informuję:

Ad.1. Gmina wskaże miejsce odwozu gruntu, gruzu i drewna w odległości nie większej niż 2 km.

Ad.2. Ilość robót ziemnych - należy przyjąć 558 m3.

Ad.3 Powierzchnia boiska do piłki nożnej wynosi 1860m2.

Ad.4 Ilość ziemi i gruzu do wywiezienia – 646,90m3.

Ad.5. Należy przyjąć: wywiezienie ziemi w - 80 % tj. 56,14m3, rozplantowanie – 20%. tj. 14,04m3.

Ad.6. Powierzchnię budynku do ocieplenia należy przyjąć w ilości - 128m2.

Ad.7. Na schodach zewnętrznych i podjeździe dla niepełnosprawnych przyjęto nawierzchnię z gresu mrozoodpornego.

Ad.8. Należy zamontować barierkę ze stali kwasoodpornej.

Ad.9. Wymienione roboty należy uwzględnić w ofercie.

Ad.10. Wymienione wyposażenie należy uwzględnić w ofercie.

Ad.11. W poz. nr 63 należy przyjąć 2 szt. baterii natryskowych.

Ad.12. Należy przyjąć rury 2 x 32/110.

Ad.13. Należy uwzględnić w ofercie zasypkę piaskiem oraz zagęszczenie.

Ad.14. Należy uwzględnić w ofercie załadunek i odwóz nadmiaru gruntu z wykopów.

Ad.15. Należy uwzględnić w ofercie montaż 4 szt. zaworów czerpalnych.

Ad.16. Nie należy uwzględniać szafek ubraniowych.

Ad.17. W przedmiarze przyjęto drzwi zewnętrzne z samozamykaczami.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia poprzez załączenie uzupełnionego projektu budowlanego dotyczącego branży budowlanej pt. „Projekt budowlany – branża architektoniczno - budowlana”. Dokument stanowi skompletowaną dokumentację budowlaną, opublikowaną wcześniej w załącznikach „Projekt zagospodarowania terenu” oraz „Projekt budowlany – budynek zaplecza socjalnego”.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.