Biała, dnia 27.10.2010 r.

ZP.3410-22/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn.„Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym” wpłynęło następujące zapytanie:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) Wykonawca (…), zwraca się z prośbą o wyjaśnienie n/w pozycji.

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie warunków dla warstwy podbudowy, gdyż w przedmiarze drogowym zarówno dla podbudowy pod warstwę z betonu asfaltowego jak i z kostki betonowej występuje kruszywo naturalne, natomiast w projekcie budowlanym występuje podbudowa z betonu B-10. Proszę o jednoznaczne wskazanie materiałów dla podbudowy.

W związku z wystąpieniem rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem robót drogowych i szczegółową specyfikacją techniczną w zakresie podbudowy pod warstwy z betonu asfaltowego oraz pod nawierzchnię dróg z kostki betonowej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, dokonuje zmiany w projekcie budowlanym polegającej na zastąpieniu warstw podbudowy z chudego betonu B-10 gr. 20 cm i 15 cm (warstwy nr 3 i 12 na rysunku nr 3 – przekroje konstrukcyjne w projekcie budowlanym branży drogowej) na warstwy z kruszywa kamiennego łamanego o parametrach określonych w SST i grubościach takich jak dla betonu B-10.

W związku z powyższym w odpowiedzi na zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że jako podbudowę pod warstwę z betonu asfaltowego oraz pod kostkę betonową należy zastosować kruszywo kamienne łamane, o parametrach zgodnych z SST. Grubości warstw podbudowy z kruszywa kamiennego należy przyjąć takie same jakie projekt zakłada dla betonu B-10.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.